## Slide 1
Spolehlivost plynových importů a dimenzování zásobníků
Analýza minimálního zásobníkového plnění pro českou vyrovnávací zónu
ENTSOG fyzické toky · post-2022 · NET4GAS

## Slide 2
Otázka
Kolik plynu musí být v zásobnících k 1. říjnu?
Kolik plynu musí být k dispozici na začátku každého zimního měsíce?
Tato analýza odpovídá na obě otázky pomocí dvou vzájemně konzistentních modelů opřených o skutečně pozorovaná data.

## Slide 3
Proč nový přístup
 | Status quo | Tento přístup
Datový zdroj | Smluvní alokace nebo historická data | Fyzické toky ENTSOG, post-2022 — co skutečně překročilo hranici
Cíl | Paušální TWh cíl | Denní simulace s vazbou na fyzickou těžební křivku
Rychlost těžby | Nezohledňuje rychlost těžby | Vázající omezení: rychlost těžby, ne jen objem
Transparentnost | Předpoklady ve skrytých proměnných | Srozumitelná a auditovatelná metodika — vhodná pro regulatorní debatu

## Slide 4
Data a rozsah
▪ Zdroj: ENTSOG Transparency Platform — Agregovaná data, fyzické toky, NET4GAS, všechny vstupy
▪ Období: post-2022-03-01 — vylučuje ruský tranzit a cenový šok 2021
▪ Pokrytí: 4 zimní sezóny (2022/23–2025/26), 760 zimních dní
▪ Kapacita zásobníků: 40,8 TWh (hodnota AGSI+ před zavedením inverzního uskladňování; ověřit aktuální stav)
▪ Zásobníková data: GIE AGSI+, denní granularita

## Slide 5
Předpoklady a vstupy
Vstup | Hodnota / zdroj | Poznámka
Poptávka 1-z-20 | R.max.den + r_30dnu (ERÚ) | Leden: 367,8 GWh/den špička
Importní percentily | ENTSOG fyzické toky, měsíční | S1=P10, S2=P20, …, S5=P70
Těžební křivka | GIE zásobníková data + ENTSOG | Blend B1 50/50, B2 75/25 (10% srážka)

## Slide 6
Dvě větve modelu
Peak poptávka 1-z-20 → Import (scénáře) + Těžba ze zásobníků
VĚTEV 1 — Měsíční povinnosti (Art. 6, EU Reg. 2017/1938) ▪ 30denní simulace pro každý měsíc zvlášť ▪ Blend těžební křivky: 50/50 (B1) Výsledek: Minimální plnění k 1. října, 1. listopadu, … 1. března
VĚTEV 2 — Sezónní cíl ▪ Denní simulace říjen–březen (182 dní) ▪ Blend těžební křivky: 75/25 (B2) ▪ Rezerva 0,5 TWh k 31. 3. Výsledek: Minimální plnění k 1. říjnu
→

## Slide 7
Větev 1: Minimální plnění zásobníku na začátku měsíce (TWh)
Blend těžební křivky 50/50 × scénářové importní percentily
Měsíc | S1 – Vysoký stres | S2 – Stresový ★ | S3 – Mírný stres | S4 – Medián | S5 – Příznivý
Říjen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Listopad | 1,36 | 1,01 | 0,10 | 0,00 | 0,00
Prosinec | 4,50 | 4,12 | 3,41 | 0,46 | 0,00
Leden | 10,56 | 8,54 | 5,85 | 2,31 | 0,67
Únor | 6,12 | 3,62 | 2,19 | 1,30 | 0,58
Březen | 1,19 | 0,34 | 0,21 | 0,00 | 0,00
★ S2 = doporučená regulatorní kotva · Kapacita zásobníků: 40,8 TWh

## Slide 8
Větev 2: Minimální plnění k 1. říjnu
Blend těžební křivky 75/25 × scénářové importní percentily · rezerva 0,5 TWh k 31. 3.
Scénář | Základ importu | Plnění (%) | Plnění (TWh) | Vázající omezení
S1 – Vysoký stres | P10 | 63,1 % | 25,7 TWh | Operační rezerva 31. 3.
S2 – Stresový ★ | P20 | 55,1 % | 22,5 TWh | Operační rezerva 31. 3.
S3 – Mírný stres | P30 | 43,0 % | 17,5 TWh | Operační rezerva 31. 3.
S4 – Medián | P50 | 25,6 % | 10,4 TWh | Operační rezerva 31. 3.
S5 – Příznivý | P70 | 14,2 % | 5,8 TWh | Operační rezerva 31. 3.
★ S2 = doporučená kotva (22,5 TWh, ~55 % kapacity) · Operační rezerva 0,5 TWh k 31. 3. je zahrnutá v simulaci

## Slide 9
Klíčové zjištění: rychlost těžby jako vázající omezení
TWh cíl bez kontroly rychlosti těžby je neúplný.
▪ Těžební kapacita klesá s plněním zásobníku — při nízkém plnění nelze dodat plyn dostatečně rychle
▪ Blend 75/25 (B2) udržuje rychlost těžby nad denní potřebou po celou sezónu
▪ Vázající omezení: operační rezerva 0,5 TWh k 31. 3. (pro všechny scénáře S1–S5)
▪ Čistě empirická křivka (P95) by vedla k cíli ~31,8 TWh pro S2 — rozdíl 9 TWh dokumentuje vliv výběru metodiky
Těžební křivka | Import | Cíl k 1. říjnu
Empirická P95 | S2 scénáře | ~31,8 TWh
Blend 75/25 ★ | S2 scénáře | 22,5 TWh
ENTSOG inženýrská | S2 scénáře | ~14 TWh

## Slide 10
Interpretace scénářů
Scénář | Základ importu | Interpretace
S1 – Vysoký stres | P10 | Fyzická infrastrukturní krize — panevropská zima, kapacita německých plynovodů omezena
S2 – Stresový ★ | P20 | Regulatorní kotva — komerční stres, ~1-z-40 při pozorované korelaci poptávky a importů
S3 – Mírný stres | P30 | Mírný stres, napjatší než normální zásobování z Německa
S4 – Medián | P50 | Centrální případ; spodní hranice pro tržní dopad
S5 – Příznivý | P70 | Optimistický; téměř nulová povinnost ve všech měsících kromě ledna/února
S2 nejlépe kombinuje konzervativní importní předpoklad s auditovatelnou metodikou

## Slide 11
Citlivostní analýza
Větev 1 — S2 Leden: vliv těžební křivky
Těžební křivka | Import | Povinnost leden
Empirická P95 | S2 | 13,85 TWh
Blend 50/50 ★ | S2 | 8,54 TWh
ENTSOG inženýrská | S2 | 4,68 TWh
Blend 50/50 | P99 studené dny | 2,20 TWh
Větev 2 — S2: citlivost na poptávku
Poptávka | Cíl k 1. říjnu
Základ | 22,5 TWh
Špička +50 GWh/den | ~30 TWh
Špička −50 GWh/den | ~15 TWh
Rozsah 2–14 TWh (B1 leden) a 15–30 TWh (B2 sezóna) reprezentuje plný obhajitelný prostor

## Slide 12
Výhrady a doporučené rozšíření
Výhrady modelu
▪ Deterministické měsíční importy (konzervativní horní odhady)
▪ Těžební křivka špatně identifikována pod ~20 % plnění
▪ Letní injektáž neověřena (zejm. pro cíle >22 TWh)
▪ Korelace poptávky a importů zachycena scénářově, ne stochasticky
▪ EU Reg. 2025/1733: česká měsíční pravidla jsou přísnější než EU základ (±10 pp pásmo)
Doporučené rozšíření
▪ Stochastický model importů (rozdělení místo percentilů)
▪ Propojení zimní sezóny s letní injektáží (multi-year model)
▪ Copula pro korelaci poptávka/import (přesnější 1-z-20 pravděpodobnost)
▪ Scénář výpadku koridoru N-1 (čl. 5 EU Reg. 2017/1938)
▪ Kvantifikace nákladů přísnosti vůči EU Reg. 2025/1733

## Slide 13
Doporučení a výzva k diskusi
S2 — Regulatorní kotva
Leden: 8,54 TWh
1. října: 22,5 TWh (55 %)
Obhajitelný rozsah
Leden: 2–14 TWh
1. října: 7–32 TWh
Operační rezerva
31. března: 0,5 TWh
samostatný reg. nástroj
Čísla S2 jsou navrhovanou regulatorní kotvou — nikoli finálními závěry. Před externím použitím: (1) ověřte kapacitu zásobníků 40,8 TWh z aktuálního AGSI+; (2) zvažte soulad s EU Reg. 2025/1733; (3) odsouhlaste metodiku těžební křivky.
Metodika: docs/analysis_synthesis_brief.md · Výsledky: docs/storage_obligations_results.md, docs/storage_target_results.md